## Slide 1: Arduino と Processing 超入門
つくれば工房 ２０１３年６月２９日
（遠藤一太）

## Slide 2: えっ? 何それ？
Processing（プロセシング）
  アメリカの大学（MIT）発祥
  PCで芸術系作品を作るのに便利な仕組み。（プログラムとは呼ばずにスケッチという）（無料）
  Windows, MAC, UNIXのいずれでも同じスケッチが使える。
Arduino （アルドウイーノ）
  イタリア発祥
  素人が遊ぶための手のひらサイズのマイコンボード（約３０００円 〜 ５０００円）。技術仕様は公開。誰が真似をしても良い。
  ソフトはPCで「スケッチ」してUSBからマイコンに書き込む。（無料） スケッチのやりかたはProcessingにそっくり。

## Slide 3: こんなことができそう
PC画面に絵を描く。（例１、例２、例３）
Arduinoに外部素子を接続して
  LEDを点滅させる。
  スピーカから音を出す。
  （モーターを制御する。）
  センサーの値を読み込み、PCにデータを送る
  Processing で描いた絵をArduinoのセンサー値に応じて変化させる。

## Slide 4: やってみれば簡単
まず、Processing およびArduinoの開発環境の入ったフォルダーを、PC（Windows, Mac)のデスクトップに載せる。
Processing の開発環境を走らせる。
  スケッチの例題を動かす。
ArduinoボードとPCをUSBケーブルで接続。
  Windowsの場合、開発環境フォルダー下のデバイスドライバーフォルダーからインストールするように指定
Arduino開発環境のプログラムを走らせる。
  ツールメニューでボードの種類Arduino Uno を指定。

## Slide 5: さあやってみよう
開発環境を載せるには、今日用意してあるUSBメモリーの中身をデスクトップにコピーするのが簡単。
既に自分のPCに開発環境を乗せている人はどんどん、例題をやってください。また、求められたら手助けをお願いします。
例題をやろう。
  （１）見本通りに入力。
  （２）名前を付けて保存。
  （３）実行
  （４）修正
  （５）思い通りに動いたら保存
  （６）次の例題へ

## Slide 6
// つくれば工房 講習会２０１３ ６月２９日
// Processingの練習１
// この２本の斜線から行末までは注釈（コメント）です。コメントは薄い字で表示されます。
/*
１行以上のコメントが必要ならこんな記号でかこんでください。
何行でもOKです。
コメントやプリントする文字列（”で囲む”）は日本語でもよさそうです。
PCの種類やセットによっては変なことが起こるかもしれません。そのときはローマ字で。
しかし、スケッチの肝心なところ（青字や赤字で示される語）は
大文字小文字の区別も含め、英数字で規則通りに書かねばなりません。 */
/*
まずProcessing のフォルダー中にあるPマークの青いアイコンをダブルクリックします。
出てきた画面にステップ１の内容を打ち込みます。セミコロンを忘れないように。
次に画面情報のファイルメニューから「名前をつけて保存 」
します。ファイル名は英数字で。（例えば MyP) */
// step1 （自分のPCの画面サイズをドット数で示す）
println("Hi! My Name is 遠藤 Antonio");
println(displayWidth);
println(displayHeight);
/* ではスケッチの第一ステップを走らせましょう。左上方の三角印をクリックします。
画面の一番下の黒いエリアに文字が表示されるはずです。
*/

## Slide 7
/* 再び以下のstep2から入力、実行、停止をくりかえしながらstep7まで終われば、第一課題が終了です
*/
// step2( 図の表示画面のサイズを指定する。
size(600,600);
//step3（背景色をいろいろ変えてみる
//モノクロの場合０が真っ黒、２５５が真っ白。
//background(255);
// カラーの場合、赤、緑、青の値を０から２５５までの値で指定する
//background(255,0,0);
//background(0,255,0);
//background(0,0,255);
//background(200,200,100);
//step4(４角形を描く。左上隅の位置x、y、と横サイズ、縦サイズをドット数で指定）
// xは左端が０、右に行くほど数が大きい。yは上端が０で、下に行くほど数が大。
rect(200,200,200,200);
fill(200,100,50);// 塗りつぶしの色指定(R,G,B)
rect(100,100,100,100);
rect(400,200,100,20);

## Slide 8
//step5 （楕円を描く）
fill(0);
ellipse(150,150,30,30);// 楕円の中心位置x、yと横直径、縦直径のをドット数で指定
//step6
fill(200,100,50);
ellipse(250,430,80,80);
ellipse(350,430,80,80);
fill(0);
ellipse(250,430,10,10);
ellipse(350,430,10,10);
//step7 （三角形）
fill(200,200,0);
triangle(50,150,100,170,100,130);//頂点のx、y座標を３組ならべる
/*
最後のできばえに満足したら、停止してファイルを保存（下向け矢印をクリック）しましょう。
休憩！
*/

## Slide 9: ひと休み（１）
保存したファイルはどこにいったでしょう？
ツールメニューの中を調べてみよう。
Examplesメニューを覗いてみよう。
お茶でも飲もうか。

## Slide 10: 課題２:アンパンマンが マウスやキーボードに反応
サンプルをロードする（配布したフォルダ中のPtask2_1.pdeをダブルクリックまたは、OPEN（上向け矢印）をクリックしてメニューからOpenを選び、このファイルを探し出す。）
走らせるとアンパンマンの顔が描けるだけ。
停止して、スケッチの内容を見る。

## Slide 11
//Ptask2_1.pde 変数を使う イコール記号(=)は変数に値を覚えさせるという操作。
float x0=200;//浮動小数点型の変数。例えば12.3456など小数点付きの数を記憶できる。
float y0=150;//x0,y0は夫々２００、１５０という数値を覚えた。
size (400,300);
// kao
fill(250,150,150);
noStroke();//ふち線なし
ellipse(x0,y0,160,160);//ellipse(200,150,160,160)と同じこと
//hana
stroke(0);//黒いふち線
strokeWeight(3);//線の太さ
fill(250,100,50);
ellipse(x0,y0,50,50);
noStroke();
//hidari
fill(200,100,100);
ellipse(x0-40,y0,40,35);//ellipse(160,150,40,35)に同じ
//migi
fill(200,100,100);
ellipse(x0+40,y0,40,35);//ellipse(240,150,40,35)に同じ

## Slide 12
//me
fill(0);
ellipse(x0-30,y0-30,15,20);//ellipse(170,120,40,35)に同じ
ellipse(x0+30,y0-30,15,20);//ellipse(230,120,40,35)に同じ
//hansha
fill(255);
rect(x0-50,y0-10,10,10);//rect(150,140,10,10)に同じ
rect(x0-10,y0-10,10,10);
rect(x0+30,y0-10,10,10);
//Mayu
noFill();//ぬりつぶさない
stroke(0);//ふち線の色は黒
strokeWeight(5);//線の太さ
//楕円の一部を描く。楕円の位置、横半径、縦半径、楕円上の始点および終点の角度（ラジアン）
arc(x0-30,y0-30,40,50,PI+QUARTER_PI,radians(360-45));
arc(x0+30,y0-30,40,50,PI+QUARTER_PI,radians(360-45));
//kuchi
arc(x0,y0-10,90,120,radians(45),radians(90+45));

## Slide 13
/* つくれば工房講習会 ２０１３年６月２９日
課題２−2
*/
// mouse -controlled ANPANMAN I.Endo
float x0=200;
float y0=150;
//絵を描く準備のために一度だけやる仕事を次の大カッコ{ }中に並べる。
void setup() {
size (400,300);
}
Ptask2_2.pde
繰り返し描画とマウス座標の利用

## Slide 14
//void draw () 大カッコ{ } の内容に従って画面に絵を書き続ける（一秒間に約６０回重ね書き）
void draw() {
background(180);
// 顔の中心位置をマウスの現在位置に指定
x0=mouseX;y0=mouseY;
// kao
fill(250, 150, 150);noStroke();ellipse(x0, y0, 160, 160);
//hana
stroke(0);strokeWeight(3);fill(250, 100, 50);ellipse(x0, y0, 50, 50);
//hidari
noStroke();fill(200, 100, 100);ellipse(x0-40, y0, 40, 35);
//migi
fill(200, 100, 100);ellipse(x0+40, y0, 40, 35);
//me
fill(0);ellipse(x0-30, y0-30, 15, 20);ellipse(x0+30, y0-30, 15, 20);
//hansha
fill(255);rect(x0-50, y0-10, 10, 10);rect(x0-10, y0-10, 10, 10);rect(x0+30, y0-10, 10, 10);
//Mayu
noFill();stroke(0);strokeWeight(5);
arc(x0-30, y0-30, 40, 50, PI+QUARTER_PI, radians(360-45));
arc(x0+30, y0-30, 40, 50, PI+QUARTER_PI, radians(360-45));
//kuchi
arc(x0, y0-10, 90, 120, radians(45), radians(90+45));
}

## Slide 15
/* つくれば工房 講習会 ２０１３年６月２９日
Ptask2_3 関数、マウスクリック、キーボード、場合によってやることを変える*/
//ANPANMAN I.Endo
float x1=200;
float y1=150;
int kata1=0;//整数の変数
void setup(){
size (400,300);
}
void mouseClicked(){
x1=mouseX;
y1=mouseY;
}
void keyPressed(){
kata1++; //kata1の値を１増やす。
if( kata1>2) kata1=0;// kata1 の値が２以上になれば０に戻す。
}
void draw(){
background(180);
anpan(x1,y1,kata1);
}

## Slide 16
void anpan(float x0, float y0, int kata) {
// kao
fill(250, 150, 150);noStroke();ellipse(x0, y0, 160, 160);
//hidari
fill(200, 100, 100);ellipse(x0-40, y0, 40, 35);
//migi
fill(200, 100, 100);ellipse(x0+40, y0, 40, 35);
//hana
stroke(0);strokeWeight(3);fill(250, 100, 50);ellipse(x0, y0, 50, 50);
//me
noStroke();fill(0);
if (kata==0) { ellipse(x0-30, y0-30, 15, 20);ellipse(x0+30, y0-30, 15, 20);}
else {ellipse(x0-30, y0-30, 30, 2);ellipse(x0+30, y0-30, 30, 2);}
//hansha
fill(255);
rect(x0-50, y0-10, 10, 10);rect(x0-10, y0-10, 10, 10);rect(x0+30, y0-10, 10, 10);
//Mayu
noFill(); stroke(0);strokeWeight(5);
arc(x0-30, y0-30, 40, 50, PI+QUARTER_PI, radians(360-45));
arc(x0+30, y0-30, 40, 50, PI+QUARTER_PI, radians(360-45));
//kuchi
if (kata==0) {strokeWeight(5);arc(x0, y0-10, 90, 120, radians(45), radians(90+45));};
if (kata==1) {line(x0-40, y0+40, x0+40, y0+40);};
if (kata==2) {fill(250, 100, 50);strokeWeight(2); ellipse(x0, y0+40, 60, 20); };
}

## Slide 17: ひと休み（２）
Processingを終了して、次はArduinoを動かす。
USBケーブルでPCとArduinoマイコンボードを接続
新しいボードの場合基板上のLEDが点滅する。
ToolsメニューのhardwareでArduinoUnoを選ぶ。
Tools メニューのSerial Portを選ぶ（多分自動的にできている）

## Slide 18: Aruduino最初の一歩 (1)何もしないプログラム
新規作成ボタン（左から３番目「NEW」）を押して上記内容を入れる。（二重斜線(//)の行は注釈なので不要）。
ファイルメニューから名前を付けて保存する。例えば Amystart0
アップロードボタン（２番目の右向け矢印）を押すとArduinoボードにスケッチが転送されて、実行される。
（ここでは、何もしないという仕事をする。電源ランプだけがついた状態）
//変数や定数を準備する場所
void setup() {
// 最初に一回だけ実行する内容を書く場所
}
void loop() {
// 繰り返して実行する内容を書く場所
}

## Slide 19: Arduinoに何かをつなぐ 接続１（LEDと抵抗）

## Slide 20: 最初の一歩 (2)LEDを点ける
上記の内容を追加したら、ファイルメニューから名前を付けて保存する。例えば Amystart1
アップロードボタン（２番目の右向け矢印）を押すとArduinoボードにスケッチが転送されて、実行される。
再び実行するためには、ボード上のリセットボタンを押す。
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);//３番ピンを出力用に設定
digitalWrite(3,HIGH);//３番ピン電圧を５Vにする
delay(3000); //3000ミリ秒(3秒）待つ
digitalWrite(3,LOW);//3番ピン電圧を０V
}
void loop() {
}

## Slide 21: 最初の一歩 (3)LEDを点滅（Lチカ）
上記のように書き換えたら、５番目ボタン（下向け矢印）をクリックする。これで、上書き保存された。
アップロードボタン（２番目の右向け矢印）を押すとArduinoボードにスケッチが転送されて、実行される。
loop部分に書いた内容が、いつまでも繰り返し実行される。
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);//３番ピンを出力用に設定
}
void loop() {
digitalWrite(3,HIGH);//３番ピン電圧を５Vにする
delay(3000); //3000ミリ秒(3秒）待つ
digitalWrite(3,LOW);//電圧ピン電圧を０V
delay(1000); //１秒待つ
}

## Slide 22: 接続２（スイッチをつける）

## Slide 23: 第二歩 スイッチの状態により動作を変える
上記のように書き換えたら、名前をつけて保存。
アップロードボタン（２番目の右向け矢印）を押すとArduinoボードにスケッチが転送されて、実行される。
ボード上のスイッチによりLEDがON/OFFするはず。
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);//３番ピンを出力用に設定
pinMode(4,OUTPUT);//４番ピンを入力用に設定
}
void loop() {
If (digitalRead(3)==HIGH)//もし４番ピンがHIGH(5V)なら
{
digitalWrite(3,HIGH);}
// さもなくば
else {digitalWrite(3,LOW);};
}

## Slide 24: 接続３（可変抵抗）

## Slide 25: 第三歩 可変抵抗により明るさを変える
上記のように書き換えたら、名前をつけて保存。
アップロードボタン（２番目の右向け矢印）を押すとArduinoボードにスケッチが転送されて、実行される。
ボード上の可変抵抗のつまみをまわすとLEDの明るさが変わるはず。
int aa;
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);/３番ピンを出力用に設定
}
void loop() {
aa=analogRead(０);//A0ピンの電圧が０の時０、５Vのとき１０２３がaaに入る
aa=map(aa,0,1023,0,255);// aaの値（０〜１０２３）を（０〜２５５）に圧縮
analogWrite(3,aa);
}

## Slide 26: 接続４（スピーカー） 接続５（明るさセンサー）
10k ohm

## Slide 27: 第四歩 スピーカーから音を出す
上記のように書き換えたら、名前をつけて保存。
ボード上の可変抵抗のつまみをまわすと音の高さが変わる。
Int c5=523,d5=587,e5=659;
void setup() {
pinMode(8,OUTPUT);//8番ピンを出力用に設定
tone(8,e5,900);Tone(8,d5,300);tone(8,c5,600);tone(8,d5,600);
tone(8,e5,500);delay(100); tone(8,e5,500);delay(100); tone(8,e5,500);
}
void loop() {
if( digitalRead(4)==HIGH){
int aa=analogRead(０);//A0ピンの電圧が０~５Vのときaaには0~1023１が入る
aa=map(aa,0,1023,100,2000);//値の範囲を100~2000に変換
tone(8,aa);};
delay(1);
}

## Slide 28: 第五歩 明るさセンサーの値をPCに表示
上記のように書き換えたら、名前をつけて保存。
PCのArduino 開発window の右端（虫眼鏡）ボタンをクリックするとモニターが現れる。右下の窓に9600 baudと上記の通信速度の値が合っていればUSBケーブルから受け取ったデータが表示される。
センサーへの光の当て方を変えると、表示値が変わる。
次のステップで使用するので、値の変化する範囲を覚えておく。
void setup(){
Serial.begin((9600);//通信速度を指定して準備576//00);
}
void loop(){Serial.println(analogRead(1));
delay(1000);
}

## Slide 29: ひと休み（３）したら AとPの連携作品を作ろう

## Slide 30: ArduinoとProcessingの連携
Serial通信を利用
まず通信テスト用のスケッチをProcessingとArduinoに夫々走らせる。
Arduinoからセンサーの値を送り出すスケッチを作る。
Processing側ではSerial通信データが来たら、値に応じて図を変える（例えば、どこかの色を変える）

## Slide 31: Arduinoの通信テスト
/*
Serial CallBck
Language: Arduino1.0
****** June. 20, 2013 by I. Endo */
int inByte;
byte lf=10;
void setup(){
Serial.begin(57600);
}
void loop(){
if (Serial.available() > 0) {
inByte=Serial.read();
Serial.print("I received ");
Serial.write(inByte);
Serial.write(lf);
}
}

## Slide 32: Processing の通信テスト
import processing.serial.*;
int lf = 10; // ASCII改行コード
String myString = null;
Serial myPort; // The serial port の名前を付けた
void setup() { println(Serial.list());
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 57600);
myPort.clear();
myString = myPort.readStringUntil(lf);
myString = null;
}
void serialEvent(Serial myPort) {
myString = myPort.readStringUntil(lf);
if (myString != null) {print(myString); }
}
void keyPressed() {
char c=key;
myPort.write(c);
};
void draw() { }

## Slide 33: 連携作品例(Processing)
import processing.serial.*;
int lf = 10; // ASCII改行コード
String myString = null;
Serial myPort; // The serial port
int bgc;
int red=255;
int green=255;
int blue=255;
int [] q;//複数個の整数値の記憶場所
int paku=0;//口の開き
int esaY=0;
int esaX=40;
void setup() {
println(Serial.list());
myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 57600);
myPort.clear();
myString = myPort.readStringUntil(lf);
myString = null;
size(300, 300);
}

## Slide 34
void serialEvent(Serial myPort) {
myString = myPort.readStringUntil(lf);
if (myString != null) {
print(myString);
q=int(splitTokens(myString));
bgc=int(map(q[0], 100, 800, 0, 255));
}
}
void keyPressed() {
char c=key;
if (c=='b'){
myPort.write('H');println('H');
paku=paku+5;
}else{
myPort.write('L');println('L');paku=0;
};
if (c=='s'){myPort.write('S');}
}
void draw() {
background( bgc);
noStroke();
fill(red, green, 0); rect(100, 100, 120, 120);
fill(0); ellipse(160,160,50,50);
fill(red, 0, blue);
beginShape();
vertex(100, 130);
vertex(50, 160-paku);
vertex(100, 160);
vertex(50, 160+paku);
vertex(100,190);
endShape(CLOSE);
fill(50,200,50);
ellipse(esaX,esaY,20,20);
if (q[2]==1){ esaY=esaY+1;
esaX=esaX+int(random(-3,3));
if( esaY>300){esaY=0;esaX=40;};
if ((esaY>=160-10)&&(esaY<=160+10)&&
(esaX>50)){paku=20;myPort.write('S');}
else{paku=0;};
};
}

## Slide 35: 連携作品例（Aruduino)
int ledPin=3;
int switchPin=4;
int speakerPin=8;
char val=' ';
void setup(){
Serial.begin(57600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(switchPin,INPUT);
digitalWrite(switchPin,HIGH);
pinMode(speakerPin,OUTPUT);
}
void loop(){Serial.println(String(analogRead(1))+”,"+String(analogRead(0))
+", "+String(digitalRead(4)));
if (Serial.available()) {
val = Serial.read();
}
if (val == 'H') {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
};
if(val == 'S'){tone(speakerPin,880,50);
val=' ';};
delay(5);
}

## Slide 36: 講習会終了にあたって
日々発展中：世界中の人が無償で共同開発を行っている。
  インターネットとの接続
  スマートフォンやタブレットとの連携
  画像認識
  音声合成
  続々と新しいセンサー類開発、低廉化（人体センサー）
  新しい造形装置（３Dプリンター等）との組み合わせ
  社内開発から世界中の人達の共同企画／製作へ（crowd fabrication)

## Slide 37: 参考情報
入門書
公式HP
電子工作関連物品の入手先
    スイッチサイエンス
    秋月電子通商
    Digikey
    松本無線（広島市中区銀山町）

## Slide 38: Thanks for joining us!
Why don’t YOU MAKE together?
毎週土曜日に各自が作品づくりを楽しんでいます。メールでのご質問、ご意見を歓迎します。
８月１０日（土）１１日（日）山口情報芸術センター
Mini Maker Faireに「つくれば工房」も出展します。（参加費無料）
次回講習会は８月末（？）内容未定：ご意見をください。
使用したArduino等の購入希望者はお知らせください。